PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PADRÃO

(POP´S)

ÍNDICE					 PÁGINA

01. Objetivos Deste Documento e Definições						 3 ao 5

02. Responsabilidade									 6.

03. A Empresa										 7.

04. Sua Divisão										 8 ao 9

05. Organograma									10 ao 11

06. POP 01 Lavagem das Mãos							             12

07. POP 02 Lava-Olhos									13

08. POP 03 Chuveiro de Emergência							14

09. POP 04 Recebimento e Checagem dos EPI´s					15 ao 16

10. POP 05 Laboratório									17 ao 18

11. POP 06 Calibragem e Verificação das Balanças					19 ao 20

12. POP 07 Limpeza de Caixa D água							21

13. POP 08 Sanitários									22

14. POP 09 Vestiário									23

15. POP 10 Depósito de Utensílios							24.

16. POP 11 Auto Inspeção								25

17. POP 12 Dedetização								26

18. POP 13 Reclamação de Clientes							27 ao 28

10. POP 14 Manutenção e Limpeza							29 ao 31

20. POP 15 Treinamento de Funcionários						32 ao 33

21. POP 16 Instruções Detalhadas das Etapas de Fabricação				34 ao 38

22. POP 17 Embalagens								39

23. POP 18 Produtos Recebidos Matéria-Prima						40 ao 44

24. POP 19 Manutenção Corretiva e Preventiva e Limpeza				45

25. POP 20 Recebimento e Devolução de Matéria Prima com Quarentena		46 ao 49

26. POP 21 Ordem de Produção 							50 ao 51

27. POP 22 Amostra de Retenção de Produto Acabado ou Matéria-Prima 		52 ao 55

28. POP 23 Controle de Qualidade							56

29. POP 24 Definição de Lote								57 ao 58

30. POP 25 Produto Devolvido								59 ao 60

31. POP 26 Produto Recolhido								61 ao 62

32. POP 27 Produtos Comercializados							63

33. POP 28 Temperatura e Umidade da Fábrica e Depósito de Matéria Prima		64 ao 65.

34. POP 29 Área de Produto Acabado							66

35. POP 30 Área de Rotulagem								67 ao 68

36. POP 31 Setor de Expedição								69 ao 70

1.Objetivo deste Documento e Definições:

Objetivo de Documento:

Este documento objetiva garantir a segurança dos trabalhadores na empresa Ricknew Indústria de Produtos de Limpeza Ltda, por descrever as rotinas de trabalho com possibilidades mínimas de riscos, além de esclarecer o correto uso dos equipamentos de segurança (EPI`s) e de seus equipamentos industriais. Fornece também informação sobre limpeza, organização e medidas de correção e prevenção, como também clareza sobre suas repartições e funcionamento.

Definições:

As definições dadas a seguir aplicam-se aos termos utilizados neste regulamento, e no dia-a-dia da empresa, estas podem ter significados diferentes em outros contextos.

Ação Corretiva: Ação adotada para eliminar a causa de uma não conformidade detectada ou outra situação indesejável.

Ação Preventiva: Ação adotada para eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou outra potencial situação indesejável.

Amostra de Referência/Retenção: Amostra de produto acabado, mantida pelo fabricante, devidamente identificada por um período definido.

Amostragem: Conjunto de operações de retirada e preparação de amostras.

Aprovado: Condição em que se encontram os materiais, insumos ou produtos que cumprem com as especificações estabelecidas.

Área dedicada: Setor marcado ou delimitado de uso exclusivo para uma determinada atividade ou processo.

Análise: Quando é feito teste em laboratório em um produto em teste, acabado, semi-acabado, até mesmo em produção, ou em descanso.

Reanálise: Quando é feito teste em laboratório em um produto que já esta na expedição, ou foi devolvido ou recolhido.

Procedimento Operacional Padrão (POP´s): (em inglês: Standard Operating Procedure) é uma descrição detalhada de todas as operações necessárias para a realização de uma atividade, ou seja, é um roteiro padronizado para realizar uma atividade.

Calibração: Conjunto de operações de verificação e ajustes de instrumentos ou sistemas de medição segundo normas reconhecidas, para que funcionem dentro de seus limites de precisão e exatidão.

Contaminação: Introdução indesejada de impurezas de natureza física, química e/ou microbiológica na matéria-prima, material de embalagem, produto de intermediário, e/ou produto acabado durante a fabricação.

Controle em processo: Verificações realizadas durante a elaboração para monitorar e, se necessário, ajustar o processo para assegurar que o produto cumpra com suas especificações.

Controle de qualidade: Operações usadas para verificar o cumprimento dos requisitos técnicos de acordo com as especificações previamente definidas.

EPC: Equipamento de Proteção Coletiva.

EPI: Equipamento de Produção Individual.

Estabelecimento: Unidade da empresa onde se realizam atividades previstas pela legislação sanitária vigente.

Fabricação: Todas as operações que incluem a aquisição de matérias, produção, Controle de Qualidade, liberação, armazenamento, expedição de produtos acabados/terminados e os controles relacionados.

Fórmula de Fabricação/Ordem de Produção: Documento de referencia para a produção de um lote que contemple as informações da formula padrão.

Fórmula Padrão: Documento ou grupo de documentos que especificam as matérias-primas com suas quantidades e os materiais de embalagem, juntamente com a descrição dos procedimentos e precauções necessárias para a elaboração de determinadas quantidades de produtos terminados. Além disso, fornece instruções sobre a elaboração, inclusive sobre os controles em processo.

Garantia da Qualidade: Todas as ações planejadas sistemáticas necessárias para garantir que um produto ou serviço irá satisfazer todos os requisitos de qualidade e segurança em seu uso previamente estabelecido.

Gestão da Qualidade: Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização, no que diz respeito à qualidade.

Inspeção: Atividades tais como medição, teste, exame, de uma ou mais características de uma entidade, produto ou serviço, comparando os resultados com requisitos específicos para estabelecer se a conformidade de uma característica é atingida.

Lote: Quantidade definida de matéria-prima, material de embalagem ou produto terminado fabricado em único processo ou serie de processos, cujas características essenciais são a homogeneidade e qualidade dentro dos limites especificados. Na fabricação contínua, o lote corresponde a uma fração definida da produção.

Número de lote: Referência numérica, alfabética ou alfanumérica ou sinal que identifica especificamente um lote de matéria-prima, de material de embalagem, produto obtido por operação ou operações.

Procedimento Operacional Padrão: Procedimento escrito e aprovado que fornece instruções detalhadas para a realização de atividades especificas.

Produção: Todas as operações envolvidas no preparo de determinado produto desde o recebimento de materiais do almoxarifado, passando pelo processamento e embalagem, até a obtenção do produto terminado.

Produto acabado/terminado: Produto que tenha passado por todas as etapas de produção e acondicionamento, pronto para venda/consumo.

Produto devolvido: Produto que já foi expedido e que retorna ao fabricante ou importador por iniciativa do Cliente.

Produto recolhido: Produto expedido que retorna ao fabricante ou importador por iniciativa própria e/ou determinação de órgão sanitário competente

Plano de validação: Documento que descreve as atividades a serem realizadas na validação.

Qualificação: Conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que quaisquer instalações, sistemas ou equipamentos estejam adequados, instalados e/ou funcionam corretamente e levam aos resultados esperados.

Quarentena: Retenção temporária de matéria-prima, material de embalagem, produtos intermediários, semi-acabado, a granel ou acabados, enquanto aguardam decisão de liberação, rejeição ou reprocessamento.

Registro de lote: Toda documentação relativa a um lote de um produto especifico.

Reprocessamento: Repetição de uma ou mais etapas que já fazem parte do processo de fabricação estabelecido em um lote de produto que não atende as especificações.

Sanitização: Processo utilizado para redução do número de microrganismos viáveis para níveis aceitáveis em uma superfície limpa.

Validação: Ação documentada, conduzida para estabelecer e demonstrar que um processo ou procedimento conduz necessária e efetivamente ao objetivo requerido.

2.Responsabilidade:

Para que este documento seja cumprido da melhor forma cabe a junção dos funcionários juntamente com o supervisor de produção e a diretoria da empresa. Enfatizando que a segurança é uma responsabilidade de cada individuo.

Como conseqüência, este documento reúne os elementos básicos para que coloquemos em distribuição produtos saneantes de qualidade, garantindo ao mesmo tempo a segurança do usuário e a conformidade de seus produtos aos próprios padrões de qualidade previamente estabelecidos e planejados, como também os aspectos de segurança e higiene relacionadas com a atividade.

3.A Empresa:

A empresa foi fundada em 20/02/1995, por Nilson de Souza (in memorian) (20/02/1965 à 19/01/2011), na cidade de Foz do Iguaçu - PR. Com o passar de alguns anos a empresa projetava seu crescimento, mas na região norte do Paraná, por isso foi transferida para Mandaguari- PR, onde funcionou no bairro Jardim Esplanada e obteve seu crescimento esperado e estabeleceu a sua sede no Parque Industrial de Mandaguari, onde até hoje funciona.

A empresa atua no ramo de produtos para limpeza automotiva, doméstica e industrial:

Linha Automotiva: (Detergente Neutro, Desengraxante Alcalino, Desengraxante Ácido, Silicone Gel, Silicone Liquido, Pneu Preto, Aromatizante, Cera Automotiva, Detergente Neutro com Cera, Desengraxante Alcalino Sem Cheiro Sódico e Desengraxante Ácido sem Cheiro).

Linha Industrial: (Desengraxante Líquido, Limpa Vinil e Desengraxante Pasta).

Linha Doméstica (Água Sanitária, Desinfetantes, Amaciante, Sabão Líquido, Detergente, Detergente Alcalino, Limpa Cerâmica, Limpa Pedra, Multi-Uso e Limpa Alumínio).

A Ricknew atende atualmente três linhas:

Linha um: Mandaguari

Linha dois: Jandaia do Sul, Cambira, Apucarana, Arapongas e Rolândia.

Linha três: Marialva, Sarandi e Maringá.

4. Sua Divisão:

O prédio é dividido em Produção e Escritório:

Produção:

1. Área de Desembarque de Matéria Prima;

2. Área de Quarentena;

3. Área de Estocagem (Materiais Pesados e Leves) e Pesagem;

4. Área de Fabricação (Mezanino);

5. Área de Envase;

6. Área de Limpeza e Rotulagem;

7. Área de Estoque;

8. Área de Saída de Produtos.

Possui ainda em sua estrutura de Produção:

1. Dois banheiros;

2. Vestiário;

3. Laboratório;

4. Dois estoques de embalagens;

5. Área de Lavagem.

Escritório possui:

- Cozinha;

- Um banheiro no escritório (Unissex);

- Estacionamento;

- Escritório;

5. Organograma:

A sociedade é composta atualmente (12/2011) por:

Regina 49% - Recebido por Herança.

Maria 50% - Recebido por Herança.

Rogério: 1% - Recebido por Herança.

A empresa possui atualmente (12/2011) oito funcionários diretamente e indiretamente que acumulam cargos/funções por ser uma pequena empresa de punho familiar e sem estrutura financeira para arcar com um amplo e desnecessário quadro funcional por seu tamanho e prospecção de atendimento.

Administração:

Franciele: Limpeza do Escritório, Financeiro, Controle de Estoque, Controle de Matéria Prima, Relatórios e Emissão de Nota Fiscal.

Rogério: Sócio Administrador: Licenças (renovação e inclusão), Vendas, Compras, Cobrança, Serviço de Banco, Relatórios, Rh, Contabilidade, Financeiro e Pós-Vendas.

Supervisão Geral:

Giovane: Compras, Vendas, Cobrança, Entregas, Fabricação de Produtos, Supervisor de Produção e Controle de Qualidade Geral.

Comercial:

Rosário: Vendas, Entregas, Recebimento, Cobrança, Prospecção de Novos Clientes e Pós-Vendas.

Produção:

Onofre: Limpeza e Organização, Recebimento de Matéria Prima, Controle de Quarentena, Processo de Produção Completa na Linha Doméstica e Industrial.

Weslley: Limpeza e Organização, Recebimento de Matéria Prima, Controle de Quarentena, Processo de Produção Completa na Linha Automotiva.

Químico:

Edson Plath: Cuida do Laboratório.

Técnico De Segurança Do Trabalho:

Valdecir: Cuida juntamente com a Metra Segurança no Trabalho, Deltha Saúde Ocupacional e Med Line Segurança do Trabalho, da segurança da empresa e dos funcionários.

5.POP 1 - Lavagem das Mãos:

Material Necessário: Sabonete Líquido, Água Corrente e Toalha ou Papel Toalha.

Motivos: Por higiene e para retirar vestígios de matéria prima da mão do colaborador evitando que o mesmo ponha as mãos sobre a pele e os olhos ocasionando lesões e irritabilidade.

Frequência: Todas as vezes que terminar de operar a produção ou qualquer mecanismo dela.

Locais apropriados: Sanitários.

Meio Opcional: Álcool em Gel.

7. POP 2 - Lava-Olhos:

É um equipamento de proteção coletiva que é destinado a eliminar ou minimizar os danos causados por acidentes nos olhos e/ou face. O lava-olhos é formado por dois pequenos chuveiros de média pressão, acoplados a uma bacia de aço inox, cujo ângulo permita o direcionamento correto do jato de água na face e olhos Este equipamento de segurança esta acoplado ao chuveiro de emergência.

O chefe da CIPA inspeciona o mesmo uma vez por semana, para testar seu devido funcionamento. Atualmente a empresa consta com dois, um na área de envase e outro na área de produção. O acionamento do mesmo pode ocorrer mesmo com os olhos fechados, devido ao mesmo possuir uma válvula grande e de fácil acesso.

O treinamento é feito de forma coletiva pelo Técnico de Segurança no Trabalho.

Instruções de Uso:

Jamais abrir os olhos ao sentir queimadura ou irritabilidade no mesmo.

Dirigir-se imediatamente ao lava-olhos. A utilização de forma correta é que seja ejetada água por aproximadamente 15 minutos, sendo que nos primeiros minutos os olhos devem permanecer fechados para que a substância localizada nas proximidades seja retirada pela água. Procure de alguma forma chamar a atenção de algum colega ou supervisor. Ser encaminhado ao posto medido acompanhado do rotulo do material causador, se for o caso.

8. POP 3 - Chuveiro de Emergência:

É um equipamento de proteção coletiva que é destinado a eliminar ou minimizar os danos causados por acidentes no corpo de modo geral. O chuveiro tem 30 cm de diâmetro e aproximadamente 2 metros de altura com média pressão de água, Este equipamento de segurança esta acoplado ao lava-olhos de emergência.

O chefe da CIPA inspeciona o mesmo uma vez por semana, para testar seu devido funcionamento. Atualmente a empresa consta com dois, um na área de envase e outro na área de produção. O acionamento do mesmo pode ocorrer mesmo com os olhos fechados, devido ao mesmo possuir uma válvula grande e de fácil acesso.

O treinamento é feito de forma coletiva pelo Técnico de Segurança no Trabalho.

Instruções de Uso:

Dirigir-se ao chuveiro de emergência. No caso de atingir as roupas dependendo do material, as roupas devem ser retiradas, antes ou durante a lavagem no chuveiro de emergência.  Deve permanecer debaixo do chuveiro por aproximadamente 15 minutos. Procure de alguma forma chamar a atenção de algum colega ou supervisor. Ser encaminhado ao posto medido acompanhado do rotulo do material causador, se for o caso. Em caso de necessidade deve se evitar o constrangimento da nudez.

9. POP 4 - Recebimento e Checagem de EPI:

Cada funcionário é orientado via treinamento ao entrar na empresa sobre como e quando utilizar os EPI´s dentro da empresa. Além do treinamento inicial o supervisor de produção faz essa fiscalização diária.

A calça é orientado ao mesmo a utilizar sua própria para trabalho, sendo pedido jeans azul.

A empresa sede a cada um:

Duas camisetas;

Um óculos de PVC mole com fechamento total;

Um óculos de PVC mole com fechamento parcial;

Um par de botas cano longo;

Uma máscara com refil RC 203;

Um par de luvas longa;

Um par de luvas média;

Uma mascara simples.

Todos os equipamentos são fornecidos gratuitamente pela empresa. Cabe ao funcionário zelar/limpar seu EPI para que o mesmo dure o tempo mínimo necessário. As trocas são realizadas pelo setor administrativo quando pedido pelo funcionário. Orienta-se que o refil da máscara seja trocada semanalmente.

RICKNEW INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA EPI’S

NOME FUNCIONÁRIO:

FUNÇÃO: SETOR: TURNO:

Declaro que recebi gratuitamente da RICKNEW INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’S), abaixo especificados, obrigando-me a usá-los adequadamente, durante a minha jornada de trabalho.

- Responsabilizo-me pela guarda e conservação, ficando a empresa desde já autorizada a descontar de minha folha de Pagamento a importância resultante por danificação ou extravio do EPI, por dolo, imprudência ou negligência.

- Declaro ter recebido o treinamento sobre o uso adequado dos EPI’S conforme determina a empresa, apontados no presente termo, bem como o necessário cumprimento dos procedimentos de Segurança e Medicina no Trabalho.

- Declaro que estou ciente de que a não utilização dos EPI’S conforme determina a empresa, caracteriza insubordinação, falta grave que enseja demissão por justa causa, conforme preceitua o artigo 482 da CLT.

| DATA DA ENTREGA | QTDE | DESCRIÇÃO DO EPI | CA | ASSINATURA | DATA DA DEVOLUÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10. POP 5 - Laboratório:

O laboratório é o coração da empresa, é nele que se da vida aos produtos e garantimos que a qualidade saia da empresa para os nossos clientes em forma de serviço (produto). É nos testes de amostragem que garantimos melhorias, mudanças e que o produto saíra do estoque dentro das normas da garantia de qualidade, e o produto saindo nos parâmetros de qualidade, devemos apenas cuidar do bom atendimento, entrega, agilidade e do comprometimento com o cliente.

O laboratório da empresa contém:

- Uma Capela;

- Uma Balança de Precisão;

- Quatro Béquers de 250, 500 e 1000 Ml;

- Três Erlenmeyers;

- Um Termostato;

- Quinze Tubos de Ensaio;

- Quatro Provetas de 250, 500 e 1000 Ml;

- Uma Pipeta;

- Quinze Bastões de Vidro;

- Três Buretas;

- Quatro Frascos Lavadores;

- Um pHmetro;

- Um Termômetro.

A limpeza do laboratório é realizada quando o mesmo não esteja em manipulação. O responsável pela limpeza é o químico responsável, que efetua o procedimento uma vez por semana, e sempre após utilizado o mesmo, sempre utilizando roupa apropriada, avental, luvas, botas, óculos e máscara.

Ordem da limpeza: De cima para baixo e do menos sujo para o mais sujo e do fundo para a entrada.

Frequência: Toda vez que o laboratório é utilizado e caso não seja utilizado a limpeza é realizada uma vez por semana e também mesmo com a utilização diária a limpeza semanal é realizada, por ser uma limpeza mais pesada.

Material proibido: Espanador e panos que soltam fiapos.

A limpeza é divida por setores:

Bancada: Com hipoclorito de sódio diluído em água com detergente neutro.

Piso: Com hipoclorito de sódio diluído em água com detergente neutro.

Capela: Com pano úmido no álcool.

Vidraçaria: Lavada com água e sabão neutro, após esterilizadas dentro do micro-ondas.

Paredes, tetos e vidros: Com hipoclorito de sódio diluído em água com detergente neutro.

FICHA DE LIMPEZA:

LOCAL :

MÊS:

| DATA | MATERIAL UTILIZADO | RESPONSÁVEL | PRÓXIMA LIMPEZA | ASSINATURA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11. POP 6 - Calibragem e Verificação das Balanças:

A empresa possui três balanças, uma de precisão no laboratório que vai até três quilos, uma outra no setor de matéria prima para pesagem de até 200 quilos e uma outra na produção de 15 quilos, ambas da marca Filizola.

Visto o valor da balança no processo industrial à calibragem e a verificação das balanças são fundamentais.

O processo de verificação é realizado por órgão competente e pela empresa em duas modalidades:

Primeira modalidade: Paga: Feito anualmente pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) Maringá-PR que visita a empresa sem pedido ou solicitação, e afere as mesmas e deixa o boleto para pagamento da taxa do IPEM.

Segunda Modalidade: Gratuita: É realizada pelo chefe da CIPA diariamente, para conferir erros possíveis que tenta sanar inconformidades pela empresa, e caso não seja possível é acionado o IPEM para calibragem das mesmas.

Calibragem é o processo  de  correção de erros que também é feito pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) Maringá-PR , de forma paga e solicitada pela empresa.

CALIBRAGEM DE BALANÇAS

BALANÇA:

MÊS/ANO:

| DATA | CALIBRAGEM DA BALANÇA | RESPONSÁVEL | DATA DA PROX. LIMPEZA | ASSINATURA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

12. POP 7- Limpeza da Caixa D,água:

Como a empresa é de pequeno porte e iniciou suas melhorias para implantação de normas de qualidade recente, este item não se é aplicável, a água utilizada é potável da rua (Sanepar).

13. POP 8 - Sanitários:

A empresa possui três banheiros. Um na administração unissex e dois banheiros na produção sendo um masculino e o outro feminino.

O banheiro unissex da administração tem a finalidade, não a exclusividade à colaboradores da administração e clientes, e não possui chuveiro, portanto inclui pia, vaso, porta-toalhas e porta-papel higiênico.

Os banheiros da produção são dois, um masculino e o outro feminino e possui chuveiro na temperatura quente e frio, disponíveis a todos os funcionários, possui ainda pia, vaso, porta-toalhas e porta-papel higiênico.

A limpeza é realizada uma vez por semana, de cima para baixo, por alguém da administração, visto que somos uma empresa de pequeno porte e familiar, para tal procedimento fazemos um rodízio/escala.

O material utilizado é Hipoclorito de Sódio diluído em água com detergente neutro, e seco por uma flanela úmida com álcool em gel, além de desinfecção das peças com álcool em gel com bactericida diluído.

14. POP 9 - Vestiário:

Possui um vestiário somente, pois a empresa tem preferência por empregar na produção o sexo masculino. Como o banheiro é completo e dentro da produção, o vestiário se aloca com entrada por fora da empresa, e saída pela parte de dentro da produção, e por jus motivo, ele possui apenas o armário, onde cada funcionário tem o seu compartimento e seu cadeado com sua própria chave.

A limpeza é realizada uma vez por semana, de cima para baixo, por alguém da administração, visto que somos uma empresa de pequeno porte e familiar, para tal procedimento fazemos um rodízio/escala.

O material utilizado é Hipoclorito de Sódio diluído em água com detergente neutro, e seco por uma flanela úmida com álcool em gel, além de desinfecção das peças com álcool em gel com bactericida diluído.

15. POP 10 - Depósito de Utensílios:

Um espaço destinado dentro da produção para guardar peças, materiais de limpeza, produtos para manutenção industrial e da frota automotiva, além de todo material que não provem da área de produção. O local é destino mesmo para que não haja nada que não envolva a parte fabril da empresa jogada/espalhado pela empresa.

A limpeza é realizada uma vez por semana, de cima para baixo, por alguém da administração, ou da produção, visto que somos uma empresa de pequeno porte e familiar, para tal procedimento fazemos um rodízio/escala.

O material utilizado é Hipoclorito de Sódio diluído em água com detergente neutro, e seco por uma flanela úmida com álcool em gel, além de desinfecção das peças com álcool em gel com bactericida diluído.

16. POP 11 – Auto Inspeção:

Como a empresa é de pequeno porte e iniciou suas melhorias para implantação de normas de qualidade recente, este item não se é aplicável. Por este motivo a auto inspeção é um projeto futuro/próxima da Ricknew.

17. POP 12 - Dedetização:

Como a empresa é de pequeno porte e iniciou suas melhorias para implantação de normas de qualidade recente, este item não se é aplicável antes desde.

Por este motivo dedetização já está programada para a primeira quinzena de fevereiro de 2012, sendo que o procedimento será efetuado por empresa devidamente regulamentada onde possa nos deixar um registro de visita e data de retorno programado.

18. POP 13 - Reclamação de Clientes:

As reclamações e demais informações referentes a produtos com possíveis desvios de qualidade são cuidadosamente investigadas e registradas em ficha de reclamação (anexo).

Caso seja necessário, a verificação é estendida a outros lotes vizinhos para verificar se podem ter sido afetados.

A pessoa responsável para acompanhamento da reclamação é a administração, a coleta e troca é realizada pelo entregador, a análise do material é feito pelo químico responsável dentro do laboratório.

Existe a ficha de reclamação que é preenchida e assinada por todos os envolvidos, até sua finalização, o procedimento é feito de forma escrita, onde descreve toda a ação, reação e soluções tomadas.

Quando necessário, é adotado providencias adequadas de acompanhamento após a investigação e a avaliação da reclamação.

FICHA DE RECLAMAÇÃO DE CLIENTE

NOME:______________________________________________________________________________

ENDEREÇO:_________________________________________________________________________

CIDADE/ESTADO:____________________________________________________________________

TELEFONE:__________________________________________________________________________

EMAIL:______________________________________________________________________________

CONTATO:__________________________________________________________________________

VENDEDOR:_________________________________________________________________________

NOME DO PRODUTO:_________________________________________________________________

LOTE/DATA DE FRABRICAÇÃO:_________________________________________________________

VASILHAME:_________________________________________________________________________

NÃO CONFORMIDADE:________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEDIDAS TOMADAS:__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RETORNO DADO AO CLIENTE:

________________________________________________________

LOCAL E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19. POP 14 - Manutenção e Limpeza:

Uma empresa tem como principio de seu cotidiano a organização e a limpeza, e se falando em uma indústria de produtos de limpeza, o ícone organização e limpeza se tornam um fator de grau importante dentro do seu dia-a-dia.

O processo de limpeza é realizado por escala de rodízio, sempre respeitando que todo o patrimônio e os objetos da empresa sejam limpos no mínimo uma vez por semana, ou de acordo com a utilização.

EPI´s: É lavado com tolha sem feupos molhado no álcool umedecido com bactericida, e quando possível lavado com água e detergente neutro.

Quintal e Estacionamento: A limpeza é feita com rastelo e vassoura.

Escritório: Chão é lavado com hipoclorito de sódio diluído em água com detergente neutro e os móveis e janelas são limpos com tolha sem feupos molhado no álcool umedecido com bactericida, sempre de cima para baixo.

Depósito de Embalagens: Chão é lavado com hipoclorito de sódio diluído em água com detergente neutro e os móveis e janelas são limpos com tolha sem feupos molhado no álcool umedecido com bactericida.

Depósito de Matéria Prima Leve: Chão é lavado com hipoclorito de sódio diluído em água com detergente neutro e os móveis e janelas são limpos com tolha sem feupos molhado no álcool umedecido com bactericida.

Área de Desembarque de Produtos: Lavado com hipoclorito de sódio diluído em água com detergente neutro.

Área de Estoque, Rotulagem e depósito: Lavado com hipoclorito de sódio diluído em água com detergente neutro e os móveis, prateleiras e objetos são limpos com tolha sem feupos molhado no álcool.

Área de Envase: Lavado com hipoclorito de sódio diluído em água com detergente neutro.

Área de Fabricação (mezanino) Linha Doméstica: Chão é lavado com hipoclorito de sódio diluído em água com detergente neutro e as janelas e equipamentos são limpos com tolha sem feupo molhado no álcool. (Limpo uma vez por semana, e sempre pré e pós-utilização).

Área de Fabricação (mezanino) Linha Industrial: Chão é lavado com hipoclorito de sódio diluído em água com detergente neutro e as janelas e equipamentos são limpos com tolha sem feupo molhado no álcool. (Limpo uma vez por semana, e sempre pré e pós-utilização).

Área de Fabricação (mezanino) Linha Automotiva: Chão é lavado com hipoclorito de sódio diluído em água com detergente neutro e as janelas e equipamentos são limpos com tolha sem feupo molhado no álcool. (Limpo uma vez por semana, e sempre pré e pós-utilização).

Área de Lavagem: Lavado com hipoclorito de sódio diluído em água com detergente neutro.

Área de Recebimento de Matéria Prima: Lavado com hipoclorito de sódio diluído em água com detergente neutro.

Área de Quarentena: Lavado com hipoclorito de sódio diluído em água com detergente neutro.

Depósito de Matéria Prima Pesada: Lavado com hipoclorito de sódio diluído em água com detergente neutro.

FICHA DE LIMPEZA:

LOCAL :

MÊS:

| DATA | MATERIAL UTILIZADO | RESPONSÁVEL | PRÓXIMA LIMPEZA | ASSINATURA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

20. POP 15 - Treinamento de Funcionários:

A empresa disponibiliza a cada funcionário de forma coletiva treinamento anual, ou individual dependendo do período de ingresso do funcionário na empresa, ou relativo à mudança de setor.

Os treinamentos oferecidos são:

- Procedimento Operacional Padrão (POP,s);

- Manual de Boas Práticas - Processo de Fabricação e Procedimentos;

- Primeiros Socorros;

- Uso correto dos EPI´s;

- CIPA;

- Prevenção de Combate a Incêndio.

Recebem também da empresa gratuitamente cada funcionário uma apostila de:

- Procedimento Operacional Padrão (POP,s);

- Manual de Boas Práticas - Processo de Fabricação e Procedimentos;

- Relatório da Organização da Empresa.

RICKNEW INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA

CONTROLE DE TREINAMENTO

NOME DO PARTICIPANTE:__________________________________________________________________________________

NOME DO CURSO:________________________________________________________________________________________

| PROGRAMA DE TREINAMENTO |
| --- |
| MINISTRADOR | DATA | CARGA HORÁRIA |

| NOME DO PARTICIPANTE | ASSINATURA DO PARTICIPANTE | ASSINATURA DO MINISTRADOR |
| --- | --- | --- |

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA DO TRABALHO

21. POP 16 - Instruções Detalhadas das Etapas de Fabricação:

Misturadores: A empresa possui dois misturadores automáticos de 1000 litros cada que possui entrada de água e saída de produto também automático,  e seis misturadores de 200 litros  e seis misturadores de 100 litros ambos mecânicos que possui entrada e saída de água manual. Ambos de PVC.

Fórmula de Fabricação/Fórmula Padrão: A fórmula pertence exclusivamente à empresa, e é para ser única no mercado, pois é criada em laboratório para atender seu público em específico, não copiamos fórmulas, apenas criamos, ou quando aderimos ela por medidas de compra, o químico adapta ela a melhor necessidade de nosso público. A fórmula possui sua ordem de sequência e é entregue ao colaborador no ingresso de suas atividades na empresa para que o mesmo sob visualização efetue as batidas de produtos.

Ordem de partida ou Ordem de Produção: É a ficha onde o colaborador preenche toda a quantidade de matéria prima que ele despeja no misturador, pois para ajuste de pH, as fórmulas, podem sofrer alterações nas quantidades de MP, que efetua este ajuste, por isto todo despejo é pesado e tudo que é feito é registrado nessa ordem.

Tempo de Mistura/Tempo de Descanso:O tempo vária de produto para produto, pois temos uma gama de mais de 20 produtos e cada um varia, mas o tempo de descanso de cada produto é de uma hora, depois de concluída a  batida, após o descanso é feito a retirada da amostra de retenção.

Funcionário utiliza-se do batedor automático que tem suas pás automáticas, ou do batedouro mecânico que utiliza uma pá de material em PVC, para mistura manual. O processo todo ocorre dentro do misturador/batedor. A matéria prima (MP) é selecionada diretamente no setor de estoque de matéria prima em canecas ou baldes de PVC, onde é pesada, e levada para a produção, e despejada no batedouro seguindo a ordem de despejo da fórmula de fabricação,e de acordo com o despejo o mesmo preenche a Ordem de produção.

A classificação da escolha do batedor se dá pela disponibilidade que se tem, e pela quantidade, pois a empresa efetua batidas de receitas de 1000 litros, 200 litros, 100 litros ou 50 litros.

O envase é feito em embalagem que pode ser de ½ litro, 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros, 25 litros, 50 litros, 200 litros ou potes de 800 gramas ou um quilo, ambas embalagens em material virgem, a embalagem posteriormente é lavada e secada de forma manual, o produto então é inspecionado pelo setor de qualidade.

O próximo processo é o de rotulagem, (rotulo/adesivo) que é colado no produto e registrado, volume, data de fabricação e validade de forma manual, posteriormente o mesmo é enviado para o estoque para saída.

Lote: Cada produto possui seu lote diferenciado um do outro, com lote, ano, data e horário: 001/2011/04/12-21:01, o lote é inserido na Ordem de Produção e na Ficha de Lote.

Toda a empresa exclusivamente à área de produção é identificada com placas identificativas.

As áreas de fabricação são providas de infraestrutura necessária para realização das atividades, onde inclui:

As instalações e espaços são adequados, onde possuímos delimitadamente e separadamente: área de desembarque de matéria prima, área de quarentena; área de estocagem (materiais pesados e leves), setor de pesagem; laboratório completo; área de fabricação (mezanino); área de envase, área de limpeza e lavagem, área de rotulagem; área de estoque; área de saída de produtos, além das dependências normais de uma empresa.

O espaço de produção possui ventilação, área de circulação, telas nas janelas para evitar entrada de insetos e bichos, todo coberto contra entrada de aves, luzes incandescentes protegida, instalação elétrica padrão, instalação hidráulica apropriada, demarcações, extintores de acordo com o corpo de bombeiro, mangueiras a jato de água, chuveiros e lava-olhos na produção e no setor de envase.

Possui ainda toda equiparação necessária para o bom funcionamento de suas atividades, como extintor de incêndio, hidrante, exaustores, ventiladores, chuveiro de emergência, lava-olhos, batedores, pás batedoras, vasilhames para retirada de matéria prima, laboratório completo, espaço devido e identificado para cada etapa do processo, iluminação especifica, tubulações necessárias, área ventilada, área isolada de entrada de bichos e insetos e projeto elétrico todo padronizado, ralos de saída de água em caso de lavagem de toda a produção para sanitização na forma de lavagem com água, sabão e hipoclorito de sódio.

Todo processo de entrada e saída do funcionário dentro da produção somente é realizada com EPI´S.

A produção possui três balanças, uma de precisão no laboratório que vai até três quilos, uma outra no setor de matéria prima para pesagem de 200 quilos e uma outra na produção de 15 quilos, ambas da marca Filizola, que são calibradas e verificadas de acordo com a necessidade e normas.

ORDEM DE PRODUÇÃO:

LOTE:

PRODUTO:

DATA DA FABRICAÇÃO

| NÚMERO | MATÉRIA PRIMA | QTDE | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |

FICHA DE LOTE

PRODUTO:

| NOME DO PRODUTO | DATA | LOTE | FUNCIONÁRIO | ASSINATURA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

22. POP 17 - Embalagens:

As embalagens são recebidas e inspecionadas.

As embalagens são compradas de material virgem, sendo elas transparentes ou coloridas, para estas são: ½ litro, 1 litro, 2 litros e 5 litros. A empresa recupera os vasilhames utilizados e em um processo de cuidado ambiental, revenda as mesmas par a reciclagem.

Já as embalagens de 20, 25, 50 e 200 litros, são utilizadas as mesmas que vêem matéria-prima, para utilização, elas passam por um processo de lavagem e esterilização com hipoclorito de sódio. Nessas peças são embaladas somente produtos automotivos. Caso haja necessidade de enviar a um cliente um produto doméstico de 20 ou 25 litros são enviadas em embalagens de 5 litros.

Os potes de 400 e 800 gramas, além dos de 1, 3 e 5 quilos são compradas de material virgem. A empresa recupera os vasilhames utilizados e em um processo de cuidado ambiental, revenda as mesmas par a reciclagem.

Após embalada, todos os galões, bombas, tambores e potes são seladas com lacre em plástico colante virgem moldado para cada embalagem, para evitar vazamentos e outros.

Todos os produtos são fechados com tampa lacre.

23. POP 18 - Produtos recebidos – Matéria-Prima:

A Empresa possui uma gama de matérias-primas em seu perfil, ambas possuem nomes técnicos e populares, nesse caso para facilidade, utilizaremos o nome popular da MP:

ÁCIDO FLUORÍDRICO: Junto com o Ácido Clorídrico tem poder de limpar.

ANTIESPUMANTE: Inibe a espuma em alguns produtos.

RODERSIL: Óleo emussificante, age como cera.

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO: Alvejante sem cloro.

OLEÍNA: Líquido oleoso, que em contato com algumas MP vira uma pasta, tem como função espessar, criar uma pasta.

ISOPARAFINA: Líquido, que tem como finalidade substituir a querosene, que é proibida em saneantes, nesse caso a Isoparafina é utilizada para criação de uma pasta para limpeza pesada de graxas.

NOXIPON: Líquido grosso, sem cheiro, que tem como função espessar, engrossar alguns produtos.

ÁCIDO SULFÔNICO: Solução aquosa, de cor marrom escuro, também chamado de ácido benzeno sulfônico ou ácido dudencil benzeno sulfônico, nome variando conforme sua obtenção, corrosivo, cheiro médio, e tem como função dar espuma.

ÁCIDO CLORÍDRICO: solução aquosa, de cor amarelada, também chamado comercialmente de ácido muriático ou cloreto de hidrogênio, corrosivo, quando aberto libera gases tóxicos, tem poder de limpeza.

LAURIL ÉTER SULFONATO DE SÓDIO: Solução líquida incolor, tensoativo pH equilibrado neutro ou muito próximo da neutralidade, tem cheiro brando, e tem a utilização de dar viscosidade.

HIDRÓXIDO DE SÓDIO: Sem cheiro, solução aquosa com uma concentração aproximada de 50%, torna-se incolor, base alcalina de formula NaOH,  corrosiva e com poder de desengraxante, limpeza e desencrustante.

AMIDO DE MILHO: Pó sólido branco, derivado do milho, sem cheiro, não tóxico, não corrosivo, utilizado para engrossar.

AMIDO DE MANDIOCA OU FÉCULA DE MANDIOCA: Solido branco, derivado da mandioca, comercializado em pó, não tóxico, sem cheiro, não corrosivo, utilizado para engrossar.

FLUÍDO DE SILICONE: Líquido incolor, inflamável, derivado do petróleo, não corrosivo, tóxico, cheiro brando, tem como finalidade dar brilho em couros, plásticos e painéis.

QUEROSENE DESODORIZADA: Liquido incolor sem cheiro, inflamável, derivado do petróleo, não corrosivo, tóxico, cheiro médio, tem como finalidade dar brilho em couros, plásticos e painéis.

AMÔNIA OU HIDRÓXIDO DE AMÔNIA: Solução aquosa incolor, volátil, de cheiro desagradável, é uma base com formula NH3 OH, corrosiva e tóxica, possui poder desengordurante.

ALDEIDO FÓRMICO: Solução aquosa, incolor, de cheiro desagradável, usada como germicida, bactericida, tóxico.

HIPOCLORITO DE SÓDIO: Solução líquida de cor amarelada, corrosiva, tóxica usada como alvejante e desinfetante, cheiro brando.

PROPAGEM: Usado como base para amaciante de roupas, pasta com cor branca, não corrosiva, cheiro brando.

ÓLEO DE EUCALIPTO: Líquido incolor, extraído da folha do eucalipto, usado como aromatizante, não corrosivo.

ESSÊNCIA DE CLASSIC: Líquido incolor, de cheiro agradável, usado como aromatizante de amaciante.

ESSÊNCIA DE ESTILETO: Líquido incolor, de cheiro agradável, usado como aromatizante de amaciante.

ESSÊNCIA DE KAIAK: Líquido incolor, de cheiro agradável, usado como aromatizante de desinfetante.

ESSÊNCIA DE LAVANDA: Líquido incolor, de cheiro agradável, usado como aromatizante de desinfetante.

ESSÊNCIA DE DOVE: Líquido incolor, de cheiro agradável, usado como aromatizante de desinfetante.

ESSÊNCIA DE VIOLEX: Líquido incolor, de cheiro agradável, usado como aromatizante de desinfetante.

ESSÊNCIA DE TALCO: Líquido incolor, de cheiro agradável, usado como aromatizante de desinfetante.

ESSÊNCIA DE PALMOLIVE: Líquido incolor, de cheiro agradável, usado como aromatizante de detergentes e sabãos líquidos.

ESSÊNCIA DE ERVA DOCE: Líquido incolor, de cheiro agradável, usado como aromatizante de detergentes e sabãos líquidos.

ESSÊNCIA DE TUTYFRUTTY: Líquido incolor, de cheiro agradável, usado como aromatizante de detergentes e sabãos líquidos.

ESSÊNCIA DE LIMÃO: Líquido incolor, de cheiro agradável, usado como aromatizante de detergentes e sabãos líquidos.

ÁLCOOL ETILÍCO OU ETANOL: Líquido incolor, de cheiro agradável, extraído da cana de açúcar, não corrosivo, tóxico quando ingerido, e quando, usado para dar brilho em pneus em junção com outras MP.

BUTIL GLICOL: Solução aquosa incolor, não corrosiva, cheiro brando, tem a função de limpeza e desengordurante.

CORANTES: Substância líquida ou em pó que é utilizada, com a finalidade de conferir cor aos produtos, tóxicos, não corrosivos.

RENEX (NONIL FENOL ETOXILADO): Líquido incolor, viscoso, não tóxico, não corrosivo, sem cheiro, não inflamável, usado para misturar produtos oleosos ou gordurosos em água sem separá-los.

TRIETALONAMIDA: Líquido incolor, viscoso, não corrosivo, não tóxico, não inflamável e de pH levemente básico, sem cheiro, e tem o poder de engrossar, espessar alguns produtos.

AMIDA OU DIETALONAMIDA DO ACIDO GRAXO DE COCO: Líquido incolor, viscoso, não corrosivo, não tóxico, não inflamável e de pH levemente básico, sem cheiro, e tem o poder de engrossar, espessar alguns produtos.

CLORETO DE SÓDIO: Sólido cristalino, não tóxico, não inflamável, conhecido como sal de cozinha, usado como espessante para engrossar.

METASSILICATO DE SÓDIO: Pó branco, cheiro totalmente desagradável, corrosivo, tóxico, com função de limpeza pesada.

CARBOPOL: Pó branco, cheiro normal, com função de dar liga, criar uma pasta em mistura com algumas matérias primas.

TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO: Pó branco, cheiro totalmente desagradável, corrosivo, tóxico, com função de limpeza pesada.

BARRILHA: Pó branco, cheiro totalmente desagradável, corrosivo, tóxico, com função de dar brancura em conjunto com alvejante.

BRANCOL: Líquido branco, sem cheiro forte, leitoso, que tem como finalidade dar brancura em desinfetantes, ou em conjunto com corantes dar sustância nas cores.

24. POP 19 - Manutenção Corretiva e Preventiva e Limpeza:

A manutenção preventiva é feita nas máquinas, utensílios e equipamentos da empresa com a finalidade de evitar danos, já a corretiva, somente ocorre quando a preventiva não foi realizada, ou já foi realizada e mesmo assim houve o dano e precisa de reparo.

A preventiva é feita semanalmente, pelo responsável pela CIPA, ou para quem ele delegar.

São estas realizadas nos(as):

- Extintores;

- Batedores;

- Motores e pás dos batedores;

- EPI;s;

- Carrinho de peso;

- Chuveiro de Emergência;

- Lava-Olhos;

- Ejetores dos batedores;

- Luzes de emergência;

- Hidrante e

- Ventiladores e Exautores.

A limpeza destes equipamentos são feitas semanalmente:

25. POP 20 - Recebimento e Devolução de Matéria Prima com Quarentena:

O recebimento/descarregamento da matéria-prima é realizada em local apropriado, onde é conferido se o nome do produto, peso, vasilhame, quantidade, volume e  densidade bate com o recebido e o que esta na nota.

É confirmado se o certificado de análise, ficha técnica e o FISQP estão em anexo na nota, averigua-se também se o prazo de validade e lote estão no produto, após isto é liberado o motorista/fornecedor.

O produto posteriormente é enviado ao setor de quarentena, onde fica ali por 24 horas, e dentro desse período o funcionário recebedor da MP tira amostras quantitativas de cada produto recebido e encaminha ao laboratório para análise. Em caso embalagens só é feito a inspeção. Somente o químico é quem efetua a saída da matéria prima do setor de quarentena, que por procedimento fica no mínimo 24 horas no setor.

Após liberada a saída das MP do setor de quarentena as mesmas são encaminhadas para o setor de estoque. Como a empresa é pequena, o produto após este processo já e utilizado dentro de no máximo uma semana, não ficando resíduos velhos no estoque.

Todo este processo é feito com a presença de um funcionário da produção o químico ou funcionário da administração e sempre com a utilização de EPI´s. Vale ressaltar que todo procedimento é feito através de fichas:

a) ficha de recebimento de matéria-prima;

b) ficha de quarentena (entrada e saída);

c) ficha de devolução de matéria prima com troca por outra.

Caso no recebimento seja verificado alguma deformidade, ou ate mesmo na quarentena ou no estoque o produto é isolado com fita identificativa e guardado. É realizado o preenchimento de ficha de devolução com pedido de troca, é informado o fornecedor realizada também a emissão de nota fiscal de e por último agendada a retirada e troca junto com o fornecedor.

A área de armazenamento assegura condições ideais de estocagem, pois são limpas, secas, e em temperaturas compatíveis com os materiais armazenados.

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE MATÉRIA PRIMA

MATÉRIA PRIMA:

| DATA | PRODUTO | LOTE | NOTA FISCAL | EMPRESA | VALIDADE | QTDE | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

REGISTRO DE QUARENTENA

| DATA | PRODUTO | DEFORMIDADE | APROVADO | REPROVADO | DATA DE SAIDA | INCLUSAO FDMP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FICHA DE DEVOLUÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

FORNECEDOR:

PRODUTO:

LOTE:

NOTA FISCAL NÚMERO:

DATA DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA:

NOTIFICADO O FORNECEDOR EM:

PESSOA QUE FOI NOTIFICADA:

DATA AGENDADA PARA O RECOLHIMENTO:

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO:

AÇÃO TOMADA PELO FORNECEDOR:

RESPONSÁVEL PELO DEVOLUÇÃO:

DATA:

___________________________

ASSINATURA:

26. POP 21 - Ordem de Produção:

Ordem de partida ou Ordem de Produção: É a ficha onde o colaborador preenche toda a quantidade de matéria prima que ele despeja no misturador, pois para ajuste de pH, as fórmulas, podem sofrer alterações nas quantidades de MP, que efetua este ajuste, por isto todo despejo é pesado e tudo que é feito é registrado nessa ordem.

ORDEM DE PRODUÇÃO:

LOTE:

PRODUTO:

DATA DA FABRICAÇÃO

| NÚMERO | MATÉRIA PRIMA | QTDE | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |

27. POP 22 - Amostra de Retenção de Matéria-Prima ou de Produto Acabado:

Matéria Prima:

Dentro do setor de quarentena o funcionário recebedor da MP tira amostras quantitativas de cada produto recebido e encaminha ao laboratório para análise. Em caso de embalagens só é feito a inspeção. Somente o químico é quem efetua a saída da matéria prima do setor de quarentena, que por procedimento fica no mínimo 24 horas no setor.

A amostragem é realizada no setor de quarentena para que se evite contaminações e fica armazenada na empresa pelo período de 6 À 12 meses, após o prazo de validade do produto.

.

As amostras são qualitativas sobre o lote do material recebido. No caso de recebimento de mais de um lote do mesmo material, os mesmos são retirados amostras separadas.

Todos os equipamentos (instrumentos, recipientes e útensílios) utilizados no processo de amostragem que entrarem em contato com os materiais são limpos e sanitizados e permanecem limpos e sanitizados, além de guardados em locais aprovados e devidamente identificados.

A etiqueta da amostragem tem as seguintes informações:

a) Nome da matéria prima;

b) Número do lote;

c) Identificação da pessoa que coletou a amostra;

d) Data em que a amostra foi coletada;

e) Quantidade de material e do lote recolhido;

Produto Acabado:

Todo produto descansa após sua batida por uma hora, após esse período, é retirado do mesmo uma quantidade que dá para duas análises, o vasilhame desta retirada, é identificado com lote, data da fabricação e o responsável e enviada ao laboratório. Essa amostra permanece no laboratório pelo período de 6 À 12 meses, após o prazo de validade do produto.

As amostras é quantitativa sobre o lote do produto acabado.

Todos os equipamentos (instrumentos, recipientes, utensílios) utilizados no processo de amostragem que entrarem em contato com os materiais são limpos e sanitizados e permanecem limpos e sanitizados, quando aplicável, são guardados em locais aprovados, devidamente identificados.

A etiqueta da quantidade de amostra tem as seguintes informações:

a) Nome da matéria prima;

b) Numero do lote;

c) Identificação da pessoa que coletou a amostra;

d) Data em que a amostra foi coletada.

e) Quantidade de material;

Todo o processo é realizado com EPI´s.

FICHA DE AMOSTRA DE RETENÇÃO PARA PRODUTO RECEBIDO – MATÉRIA PRIMA

FICHA DE AMOSTRA DE RETENÇÃO - MATÉRIA PRIMA LABORATÓRIO

PRODUTO RECEBIDO: ____________________________ DATA ____/_____/

LOTE_________DENSIDADE:______________VISCOSIDADE:

PH:____________COR: _____________ VOLUME FABRICADO

APROVADO(     )REPROVADO  (     )

TESTE:

OBSERVAÇÕES:

FICHA DE AMOSTRA DE RETENÇÃO - MATÉRIA PRIMA LABORATÓRIO

PRODUTO RECEBIDO: ____________________________ DATA ____/_____/

LOTE_________DENSIDADE:______________VISCOSIDADE:

PH:____________COR: _____________ VOLUME FABRICADO

APROVADO(     )REPROVADO  (     )

TESTE:

OBSERVAÇÕES:

FICHA DE AMOSTRA DE RETENÇÃO - MATÉRIA PRIMA LABORATÓRIO

PRODUTO RECEBIDO: ____________________________ DATA ____/_____/

LOTE_________DENSIDADE:______________VISCOSIDADE:

PH:____________COR: _____________ VOLUME FABRICADO

APROVADO(     )REPROVADO  (     )

TESTE:

OBSERVAÇÕES:

FICHA DE CONTROLE DE VALIDAÇÃO DE PRODUTO ACABADO LABORATÓRIO –QUÍMICO

PRODUTO FABRICADO: ______________________________DATA ___/ ____/ _____

LOTE____________DENSIDADE:______________VISCOSIDADE:________________

PH:____________COR: _______________ VOLUME FABRICADO: _______________

APROVADO(     ) REPROVADO  (     )________________________________________

SE REPROVADO O POR QUÊ?______________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

PRODUTO FABRICADO: ______________________________DATA ___/ ____/ _____

LOTE____________DENSIDADE:______________VISCOSIDADE:________________

PH:____________COR: _______________ VOLUME FABRICADO: _______________

APROVADO(     ) REPROVADO  (     )________________________________________

SE REPROVADO O POR QUÊ?______________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

PRODUTO FABRICADO: ______________________________DATA ___/ ____/ _____

LOTE____________DENSIDADE:______________VISCOSIDADE:________________

PH:____________COR: _______________ VOLUME FABRICADO: _______________

APROVADO(     ) REPROVADO  (     )________________________________________

SE REPROVADO O POR QUÊ?______________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

PRODUTO FABRICADO: ______________________________DATA ___/ ____/ _____

LOTE____________DENSIDADE:______________VISCOSIDADE:________________

PH:____________COR: _______________ VOLUME FABRICADO: _______________

APROVADO(     ) REPROVADO  (     )________________________________________

SE REPROVADO O POR QUÊ?______________________________________________

28. POP 23 - Controle de Qualidade:

O controle de qualidade da empresa passa por todos os setores, para que o mesmo seja completo, onde pode se destacar:

A higienização e o cuidado com a limpeza do prédio. O atendimento com respeito, qualidade e pontualidade do departamento de vendas. A agilidade e preocupação do pós-vendas. O zelo com que as reclamações são tratadas e respondidas. O cuidado com que a Administração rege a empresa e atende a todos e o empenho do laboratório para evitar erros e situações de devolução de produto ou recolhimento do mesmo.

Como nosso serviço é nosso produto, zelamos dele:

- Cuidando da calibração e averiguação de todos os equipamentos e máquinas;

- Seguindo a risca os pesos citados nas fórmulas de fabricação;

- Compra de matéria prima de qualidade, com teste em todo o lote recebido de matéria prima;

- Treinamento e aperfeiçoamento adequado à todos os colaboradores;

- O fato de todo processo fabril ser registrado em fichas e relatórios, garante registros, análises e empenho para qualidade final da produção;

- A amostra de retenção é fundamental para a qualidade do produto;

- A garantia da qualidade estende até no acompanhamento da fabricação dos rótulos e embalagens, por empresas terceirizadas.

O laboratório é o coração da empresa, é nele que se da vida aos produtos e garantimos que a qualidade saia da empresa para os nossos clientes em forma de serviço (produto). É nos testes de amostragem  que garantimos melhorias, mudanças e que o produto saíra do estoque dentro das normas da garantia de qualidade, e o produto saindo nos parâmetros de qualidade, devemos apenas cuidar do bom atendimento, entrega, agilidade e do comprometimento com o cliente.

29. POP 24 - Definição de Lote:

O lote impresso em cada produto é definido da seguinte forma:

Lote: Cada produto possui seu lote diferenciado um do outro, com lote, ano, data e horário: 001/2011/04/12-21:01, o lote é inserido na Ordem de Produção e na Ficha de

Todo inicio de ano o lote é zerado.

FICHA DE LOTE

PRODUTO:

| NOME DO PRODUTO | DATA | LOTE | FUNCIONÁRIO | ASSINATURA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

30. POP 25 - Produto Devolvido:

O processo de Devolução de Produto é quando ele passa por todo o processo de qualidade, sai em perfeitas condições de uso, e por alguma deformidade que posterior sempre averiguada pela empresa o produto apresenta irregularidade.

Nesse caso é averiguado todo o lote em laboratório e se houver a necessidade a averiguação e teste se estende para lotes anteriores e posteriores. Após a reanálise o produto ou é neutralizado e jogado fora, ou refeito e posto em uma quarentena de sete dias para depois ser distribuído novamente.

O entregador da prioridade nessa coleta e troca, e o setor de pós-vendas que é realizado pela administração cuida para que o material seja isolado no cliente, e que seja retirado imediatamente e efetivamente marcado e analisado.

O produto recolhido/marcado é colocado no laboratório em forma de amostragem e o responsável técnico efetua todo procedimento na ficha de devolução.

Se for o caso de necessidade é imediatamente informada sobre a decisão de recolhimento de produto aos órgãos competentes.

Os produtos recolhidos são armazenados em área segregada e segura até a destinação final ou regularização da deformidade.

REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE PRODUTO ACABADO

| DATA | PRODUTO | LOTE | LOCAL | CLIENTE | QUANTIDADE | VOLUME | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBLEMA OCORRIDO: |
| SUBSTITUIÇÃO REALIZADA: |
| TRATATIVA: |
| DESTINO DO PRODUTO DEVOLVIDO: |
| OBSERVAÇOES: |

31. POP 26 - Produto Recolhido:

Produto recolhido é quando o mesmo sai em perfeitas condições de utilização e posteriormente é encontrado irregularidade sempre pelo cliente, não pela empresa. Nesse caso imediatamente, o pós-vendas mantém contato com o cliente para que o mesmo suspenda o uso e separe o produto para substituição e recolhimento.

Nesse caso é averiguado o produto em especifico reclamado pelo cliente, e o químico vê se a necessidade de verificação de todo o lote em laboratório, parte dele, ou so mesmo aquele produto reclamado por aquele cliente, tudo isso depende muito do fator da reclamação e dos testes em laboratório, pode ocorrer casos que leve a verificação de todo o lote restante, se estende ainda recolhimento e testes em lotes anteriores e posteriores. Após a reanálise o produto ou é neutralizado e jogado fora, ou refeito e posto em uma quarentena de sete dias para depois ser distribuído novamente.

O entregador da prioridade nessa coleta e troca, e o setor de pós-vendas que é realizado pela administração cuida para que o material seja isolado no cliente, e que seja retirado imediatamente e efetivamente marcado e analisado. O produto recolhido/marcado é colocado no laboratório em forma de amostragem e o responsável técnico efetua todo procedimento na ficha recolhimento. Se for o caso de necessidade é imediatamente informada sobre a decisão de recolhimento de produto aos órgãos competentes.

Os produtos recolhidos são armazenados em área segregada e segura até a destinação final ou regularização da deformidade.

Existem duas formas de recolhimento:

- Com mais dificuldade, é quando todo o lote esta com deformidade e na análise o laboratório técnico não identificou, nesse caso imediatamente, o pós-vendas mantém contato com o cliente para que o mesmo suspenda o uso e separe o produto para substituição e recolhimento. É averiguado todo o lote em laboratório e se houver a necessidade a averiguação e teste se estende para lotes anteriores e posteriores. Após a reanálise o produto ou é neutralizado e jogado fora, ou refeito e posto em uma quarentena de sete dias para depois ser distribuído novamente.

b) Com mais facilidade, é quando o cliente recebe o produto em condições normais, apresenta a queixa, efetuamos a troca, e na empresa o laboratório técnico da parecer que o produto esta em perfeitas condições de uso e o cliente alegou alguma deformidade que não existe, neste item não há extensão para outros lotes.

REGISTRO DE RECOLHIMENTO DE PRODUTO ACABADO

| DATA | PRODUTO | LOTE | LOCAL | CLIENTE | QUANTIDADE | VOLUME | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBLEMA OCORRIDO: |
| SUBSTITUIÇÃO FEITA |
| TRATATIVA: |
| DESTINO DO PRODUTO RECOLHIDO: |
| OBSERVAÇÕES: |

32. POP 27 - Produtos Comercializados:

A empresa atua no ramo de produtos para limpeza automotiva, doméstica e industrial:

Linha Automotiva: (Detergente Neutro, Desengraxante Alcalino, Desengraxante Ácido, Silicone Gel, Silicone Liquido, Pneu Preto, Aromatizante, Cera Automotiva, Detergente Neutro com Cera, Desengraxante Alcalino Sem Cheiro Sódico e Desengraxante Ácido sem Cheiro).

Linha Industrial: (Desengraxante líquido e pasta, Sabão Concentrado, Sabonete Líquido, Álcool em Gel e Limpa Vinil).

Linha Doméstica (Água Sanitária, Desinfetantes, Amaciante, Sabão Líquido, Detergente, Detergente Alcalino, Limpa Cerâmica, Limpa Pedra, Multi-Uso e Limpa Alumínio).

A Ficha de Emergência (FE) e a FISQP (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) está separado desta apostila de Procedimento Operacional Padrão (POP), por ser um material extenso foram geradas em apostilas separadas, sendo uma de Ficha de Emergência (FE) e a outra de FISQP (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos).

33.POP 28 - Temperatura e Umidade da Fábrica e Depósito de Matéria Prima:

O escritório possui temperatura e umidade ambiente.

A produção possui exaustores e ventilação adequada, com passagem de corrente de ar. O controle de umidade e temperatura na produção somente é realizada no setor de estoque de Matéria Prima, no depósito de ÁCIDO FLUORÍDRICO, que possui depósito específico.

O controle é realizado de forma automática, por um sensor que emite bips e alarme, após esse ultrapassar em seu relógio digital a marca correta de temperatura e umidade.

FICHA DE TEMPERATURA E UMIDADE

LOCAL:

| DATA | UMIDADE | TEMPERATURA | FUNCIONÁRIO | ASSINATURA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

34. POP 29 Área de Produto Acabado:

Quando mencionamos produto acabado, é que o mesmo já foi misturado no setor de produção, aguardado o tempo de reação, realizado teste no laboratório, lavado, envasado e rotulado.

Após a rotulagem, o mesmo é encaminhado para área de produto acabado, esta área é dividida em dois espaços:

1: Área demarcada;

2: Prateleiras.

A Área demarcada por faixa, possui um estrado do mesmo tamanho, evitando assim o contato do produto com o chão fabril, nesse espaço é destinado os produtos de peso, como: as bombonas de 50 litros.

As prateleiras possuem quatro andares, onde são inseridos produtos de menor peso, como galões e litros.

No carregamento do caminhão, ou na retirada manual é sempre observado, e dado preferência para os produtos armazenados com lotes mais antigos.

35. POP 30 Área de Rotulagem:

O produto somente é rotulado, após passar pela lavagem.

Na lavagem o mesmo ainda é inspecionado para ver falhas como galões ou tambores mal fechados, furos ou vazamentos de qualquer gênero.

A rotulagem somente acontece com o vasilhame totalmente seco, onde é retirado o rótulo do cabide de rótulos, inserido no mesmo o lote, vencimento, data de fabricação e o volume.

O rotulo é sempre exposto, em uma parte visível do vasilhame, para que o mesmo possa ser facilmente identificado.

O rótulo, possui a identificação do produto, a sua composição, suas precauções, telefones do cento de intoxicações, dados da empresa e do químico responsável, volume, data de fabricação, data de vencimento, o número do lote e como usar o produto.

36. POP 31 Setor de Expedição:

Expedição é acoplada ao setor de estoque de produtos acabado.

Este setor possui uma porta e uma rampa, que se adapta corretamente a carroceria dos caminhões da empresa, deste modo, facilita o transporte dos produtos da área de armazenamento ate o caminhão por meio de carrinho de mão, onde evita em todo o processo o carregamento de peso, por parte dos colaboradores.

O setor de expedição e controlado pela ficha de romaneio, pois é nele que se marca sem exceção, tudo o que é carregado para transporte e se sai do estoque. É por ele também que é seguido a nota fiscal de venda ambulante, ou venda consumidor, ou venda direta, por ele também é feito o controle do retorno da carga.

ROMANEIO DE SAÍDA DE PRODUTO ACABADO:

| DATA DA SAÍDA: | OPERADOR DA SAÍDA: |
| --- | --- |
| DATA DO RETORNO: | OPERADOR DA ENTRADA: |

| PRODUTO | SAÍDA | VENDA | RETORNO | DIFERENÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OBSERVAÇÃO: