PLANO DE SEGURANÇA DE PCE

ÍNDICE:					PÁGINA

- Análise de Risco das Atividades Relacionadas à PCE				2

- Medidas de Controle de Acesso de Pessoal a Locais e Sistemas		3

- Medidas Ativas e Passivas de Proteção ao Patrimônio à Pessoas e Conhecimentos relacionados as Atividades com PCE 						4 e 5

- Medidas Preventivas Contra Roubos e Furtos de PCE, durante os deslocamentos e Estacionamentos no Caso de Tráfego de PCE					6

- Medidas de Contingência, em caso de Acidentes ou Detecção de Práticas de Ilícitos com PCE, Incluindo a Informação à Fiscalização de PCE				7

- Medidas de Controle de Entrada e Saída de PCE				8 e 9

- Previsão de Capacitação e Treinamento do Pessoal para Execução do Plano de Segurança									 10

ANEXOS

- Planta da Empresa								11

- Registro de Recebimento de Matéria Prima					12

- Ficha de Recolhimento e Devolução de Matéria Prima	 			13

      - ANÁLISE DE RISCO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À PCE:

A RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA preza para que os fatores humanos, técnicos e administrativos (da fabricação) que podem ter influência na qualidade dos mesmos, nos âmbitos humano e operacional, sejam eficazmente controlados, tendo como objetivo prevenir, reduzir e eliminar qualquer, deficiência na qualidade humana e produtiva. Como conseqüência, este documento reúne os elementos básicos para que coloquemos em distribuição produtos saneantes de qualidade, garantindo ao mesmo tempo a segurança do usuário e a conformidade de seus produtos aos próprios padrões de qualidade previamente estabelecidos e planejados, como também os aspectos de segurança e higiene relacionadas com a atividade.

O único produto de risco controlado pelo Exercito Brasileiro da qual esta empresa (RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA) trabalha é o Ácido Fluorídrico, solução aquosa do fluoreto de hidrogênio, que estes riscos são combatidos ou amenizados como vemos a seguir neste PCE.

      - MEDIDAS DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAL A LOCAIS E SISTEMAS:

A RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA possui acesso com porteiro e portão eletrônico, além de fiscalização por alarme geral da empresa e alarme na sala forte.

Todos os clientes da empresa e simpatizantes têm acesso à empresa pelo escritório onde existe uma porta e uma janela de acesso a produção que são travadas e o acesso a linha de produção é autorizada somente para funcionários treinados e capacitados.

A sala forte (local onde está sendo armazenado o HF- Ácido Fluorídrico) são todas construídas em concreto, lajeadas, sem janelas. Local este dentro do prédio central, da empresa, no setor de armazenamento de matéria prima. Onde possui um aspirador e inspirador de ar para suprimir a falta de janelas. Seu teto possui duas coberturas uma que é a cobertura do teto da empresa, e a outra mais baixa que é de ferro revestido varado e aberto para circulação de ar. Sua porta é de ferro revestido varado, com cadeado onde a chave fica em posse do gestor da empresa. Sua porta ao ser aberta emite um alarme sonoro.

Em caso de vazamento do liquido dentro da sala forte ou explosão, esta possui em seu centro um sistema de escoamento, onde o HF é vazado para uma caixa de contenção submersa no solo do lado externo da empresa, para depois ser colhido pelo funcionário capacitado com mascara de oxigênio autônoma da qual a empresa possui uma para este uso.

Nossa produção é pequena e por isso o uso de tal material é realizado apenas pelo único funcionário da produção e sua utilização é tão pequena diariamente que o engenheiro de trabalho declarou a atividade não insalubre e periculoso se usado os equipamentos de segurança individual.

.

      - MEDIDAS ATIVAS E PASSIVAS DE PROTEÇÃO A PATRIMONIO, A PESSOAS E CONHECIMENTOS RELACIONADOS A ATIVIDADES COM PCE:

As medidas passivas e ativas para proteção ao patrimônio e de pessoas:

- Sala forte (local onde está sendo armazenado o HF- Ácido Fluorídrico) são todas construídas em concreto e lajeadas dificultando o acesso;

- Sala forte não possui janelas, justamente para dificultar o acesso, possui para substituir as janelas um aspirador e inspirador de ar;

- Sala forte esta dentro do prédio central, da empresa, no setor de armazenamento de matéria prima sendo um local reservado;

- Seu segundo teto é mais baixo para facilitar a circulação de ar e não formar gases;

- Sua porta é de ferro revestido e varado para facilitar a circulação de ar e não formar gases;

- Sua porta possui cadeado onde a chave fica em posse do gestor da empresa dificultando o acesso de estranhos ou de incapacitados sem autorização;

- Sua porta ao ser aberta emite um alarme sonoro para a gestão ter conhecimento que a mesma foi aberta e fechada;

- A empresa possui câmeras de segurança onde as imagens são gravadas e monitoradas;

- Empresa possui ainda alarme geral que em caso de invasão em qualquer parte da empresa quando a mesma esta fechada é ativado, alarme estes com barreiras eletrônicas;

- Em caso de vazamento a sala forte possui no seu centro um sistema de escoamento, onde o HF é vazado para uma caixa de contenção submersa no solo externo, para depois ser colhido pelo funcionário capacitado com máscara de oxigênio autônoma da qual a empresa possui;

- Não é realizado controle maior de forma escrita porque somente temos um funcionário na produção e somente ele quem tem acesso a sala forte, além do seu outro único gestor direto.

Sobre o conhecimento das atividades com PCE:

O único funcionário que temos na produção recebe anualmente treinamento:

- USO CORRETO DE EPI;

- MANUSEIO DE MATERIAS PRIMAS;

- PRIMEIROS SOCORROS;

- USO E MANUSEIO DE HF.

      - MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ROUBOS E FURTOS DE PCE DURANTE OS DESLOCAMENTOS E ESTACIONAMENTOS, NO CASO DE TRAFEGO DE PCE:

Os deslocamentos até a guarda do HF na sala forte é feito por empresa especializada e autorizada, no caso trabalhamos com duas empresas uma de Maringá PR e outra de Brusque SC.

- Pooltecnica Química – Maringá - PR;

- BSC Produtos Químicos – Brusque - SC.

Não haverá tráfego de PCE feito pela RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA.

As práticas de ilícitos quando houver internamente, durante o armazenamento do HF e sua utilização que é de responsabilidade da empresa serão aplicadas as medidas legais da CLT e do contrato de trabalho respeitando também os acordos e convenções coletivas, e se houver necessidade de for o caso comunicado os órgãos responsáveis como IAP, EXERCITO e POLICIA CÍVIL.

      - MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA, EM CASO DE ACIDENTES OU DE DETECÇÃO DA PRÁTICA DE ILICITOS COM PCE, INCLUINDO A INFORMAÇÃO A FISCALIZAÇÃO DE PCE:

Os acidentes feitos durante o trajeto saída do fornecedor até a guarda do HF na sala forte é feito por empresa especializada e autorizada, no caso trabalhamos com duas empresas uma de Maringá PR e outra de Brusque SC, da qual ambas são as responsáveis durante este percurso.

- Pooltecnica Química – Maringá - PR;

- BSC Produtos Químicos – Brusque - SC.

Não haverá tráfego de PCE feito pela RICKNEW INDÚSTRIA QUÍMICA.

Durante o período que o produto esta armazenamento nesta empresa em caso de acidentes a sala forte, a mesma possui no seu centro um sistema de escoamento, onde o HF é vazado para uma caixa de contenção submersa no solo externo, para depois ser colhido pelo funcionário capacitado com mascara de oxigênio autônoma da qual a empresa possui.

Durante o manuseio interno  da sala cofre e área de produção em caso de acidentes o incidente é isolado e fazemos a neutralização do mesmo  usando a máscara de oxigênio da seguinte forma:

- Dissolver o HF em água;

- Neutralizar com um pouco de Ácido Clorídrico seguido de Carbonato de Sódio;

- Caso não haja a dissolução ainda adicionar Cloreto de Cálcio em excesso.

Se formar uma crosta na neutralização esta deve ser recolhida e entregue a empresas que fazem a colheita deste resíduo.

Os órgão responsáveis deve ser acionados dependendo do tipo de vazamento e sobre a responsabilidade do gestor direto, estes órgãos são: (IAP e EXERCITO)

As práticas de ilícitos se houver serão aplicadas as medidas legais da CLT e do contrato de trabalho respeitando também os acordos e convenções coletivas, e se houver necessidade de for o caso comunicado os órgãos responsáveis como IAP, EXERCITO e POLICIA CÍVIL.

      - MEDIDAS DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE PCE:

Não fazemos saída externa de HF.

Para entrada interna como já mencionado no item 4, os deslocamentos até a guarda do HF na sala forte é feito por empresa especializada e autorizada, no caso trabalhamos com duas empresas uma de Maringá PR e outra de Brusque SC.

- Pooltecnica Química – Maringá - PR;

- BSC Produtos Químicos – Brusque - SC.

O recebimento/descarregamento da matéria-prima é realizado na sala forte, onde é conferido pelo responsável pela produção o nome do produto, peso, vasilhame, quantidade e volume com o recebido e o que esta na nota.

É confirmado ainda se o certificado de análise, ficha técnica e o FISQP estão em anexo na nota, averigua-se também se o prazo de validade e lote estão no produto.

Vale ressaltar que o procedimento é feito através de ficha:

a) ficha de recebimento de matéria-prima;

e se for o caso:

c) ficha de devolução de matéria prima com troca por outra.

Caso no recebimento seja verificado alguma deformidade é realizado o preenchimento de ficha de devolução com pedido de troca, é informado  o fornecedor e realizada também a emissão de nota fiscal.

E para saída interna para utilização é utilizado os EPI´s:

- Uso de luvas de proteção cano longo;

- Roupa de proteção de plástico;

- Proteção ocular;

- Botas canos longos;

- Avental.

- Equipamento protetor máscara facial “ full face ” com filtro para gases ácidos em pequenos vazamentos.

Em caso de ingestão: enxágüe a boca. Não provoque vomito.

Em caso de contato com a pele: lave com água em abundância.

Em caso de inalação: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

Em caso de contato com os olhos: enxágüe cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Em caso de exposição ou suspeita de exposição: contate um centro de informação toxicológica/medico OU DE IMEDIADO PROCURE O PRONTO SOCORRO.

      - PREVISÃO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA:

O funcionário que trabalha com o HF recebe como mencionado no item 3, treinamento anual. E a gestão faz o acompanhamento diário para que este plano seja cumprido.

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE MATÉRIA PRIMA

| DATA | PRODUTO | LOTE | NOTA FISCAL | EMPRESA | VALIDADE | QTDE | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FICHA DE DEVOLUÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

FORNECEDOR:

PRODUTO:

LOTE:

NOTA FISCAL NÚMERO:

DATA DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA:

NOTIFICADO O FORNECEDOR EM:

PESSOA QUE FOI NOTIFICADA:

DATA AGENDADA PARA O RECOLHIMENTO:

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO:

AÇÃO TOMADA PELO FORNECEDOR:

RESPONSÁVEL PELO DEVOLUÇÃO:

DATA:

___________________________

ASSINATURA: